Требования к пожарной безопасности

# Text boxes

Министерство сельского хозяйства Саратовской области

Управление развития отрасли растениеводства,

технической политики, мелиорации

и социального обустройства села

### ПАМЯТКА

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-

ПОЛЕВЫХ РАБОТ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

И УБОРКИ УРОЖАЯ

Саратов 2010г.

в период проведения весенне-полевых работ

заготовки кормов и уборки урожая

# Общие положения

- До начала полевых работ все задействованные в них лица должны пройти противопожарный инструктаж, о соблюдении требований пожарной безопасности.

- Соблюдать нормы наличия средств пожаротушения и содержать средства пожаротушения в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования.

- Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, токов, лесных массивов и т.п. Площадки полевых станов и зернотока опахиваются полосой,  шириной  не менее 4 м и отводятся оборудованные места для курения с надписями «Место для курения». Курить и производить работы  с применением огня в  хлебных массивах и вблизи них а также возле скирд соломы и сена запрещается.

- Заправка нефтепродуктами и проведение газо-электросварочных работ в полевых условиях должны осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой,  шириной не менее 4 м или на пахоте, на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м от строений. Заправка должна производится только топливозаправщиком при заглушенных двигателях. В ночное время заправка машин топливом запрещается.

- Ремонт комбайнов и устранение отказов и неисправностей в период эксплуатации производить в дали от хлебного массива на расстоянии не менее 30 м, опахав его вокруг полосой не менее 4 м.

- Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны своевременно очищаться от пыли, соломы и зерна.

Запрещается:

- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;

- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;

- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;

- выжигание травы, сжигание мусора  на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без согласования с лесхозами и постоянного наблюдения;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

Меры пожарной безопасности при уборке зерновых

и заготовке кормов

- Перед созреванием колосовых, хлебные поля в местах их  прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой, шириной не менее 4 м.

- Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м.

- В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов  необходимо иметь наготове трактор и плуг на случай пожара.

- При эксплуатации уборочных комбайнов и кормоуборчных машин необходимо проверять наличие надежность крепления электропроводов и их защиты в местах возможных механических и тепловых повреждений. Контролировать крепление вращающихся частей во избежание возникновения трения, не допускать перегрева подшипников и своевременно их смазывать. Систематически наблюдать за комбайном,  машиной и особенно за их следом, чтобы своевременно обнаружить начало загорания и принять меры к тушению.

- Тракторы, работающие с тросовыми волокушами на сволакивании соломы, должны иметь тросы длиной не менее 12 метров (от серьги трактора до волокуши).

- При возникновении пожара при уборке урожая необходимо:

а)    на хлебных массивах – принять меры к тушению огня

имеющимися средствами пожаротушения, а также

забрасыванием мест горения землей. Для ограничения

распространения огня по хлебному массиву зону горения

необходимо опахать. Место опашки надо выбирать с учетом

скорости распространения огня и направления ветра.

б)   на уборчных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), принять

меры к тушению и выводу агрегата из хлебного массива.

Солому из соломокопнителя можно выбрасывать только после

вывода агрегата из хлебного массива.

Меры пожарной безопасности при хранении

грубых кормов

Скирдование сена, соломы допускается на расстоянии не ближе:

- 15 м от воздушных линий электропередач;

- 20 м от дорог;

- 50 м от зданий и сооружений.

- На расстоянии 5 м от края скирды производится опашка шириной не менее 4 м.

- Две скирды располагают на расстоянии 20 м друг от друга. Вокруг них на расстоянии 15 м производится опашка шириной не менее 4 м. При этом площадь основания одной скирды не должна превышать 300 кв. м, а штабеля прессованного сена и соломы – 500 кв. м.

- Своевременно проводится уборка территория складирования  от  отходов грубых кормов

Первичные средства пожаротушения, которыми

должны быть оснащены уборочные агрегаты и

автомобили

- Уборочные агрегаты и автомобили должны быть оборудованы исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания и смазки. Прокладки во фланцевых соединениях коллектора и выхлопной трубы не должны иметь разрывов и других повреждений.

Первичные средства пожаротушения:

- 2 огнетушителя;

- 2 штыковые лопаты;

- 2 метлы;

- ведро;

- кошма;

- ящик с песком;

- емкость с водой.

# Средства пожаротушения, которыми должны быть

# оснащены объекты сельхозназначения

1. Объекты сельхозназначения (пункты приема, хранения

и переработки зерна, машинно-тракторные

мастерские, склады и пункты заправки ГСМ, полевые

станы) должны быть оборудованы

укомплектованными противопожарными щитами:

- 2 огнетушителя;

- 3 багра;

- 2 лопаты;-

- 2 лома;

- 2 топора;

- 2 ведра;

- ящик с песком.

Емкость для воды должна иметь объем не менее 0,2

куб.м Возимая емкость должна комплектоваться ведрами.

Охрана труда на заготовке кормов и уборке урожая

# Общие положения

- К работе на уборке урожая допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и обученные безопасным приемам и методам выполнения работ.

- Все уборочные агрегаты снабжаются медицинскими аптечками и питьевой водой.

- Движущиеся и вращающиеся части машин и механизмов ограждаются защитными кожухами.

- Разрабатываются безопасные маршруты движения сельскохозяйственной техники и доводятся до всех участников уборочных работ. Вблизи оврагов и опасных мест проводятся контрольные борозды.

- На полевых станах неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические правила (при приготовлении и раздаче пищи, обеспечении доброкачественной питьевой водой, моющими и дезинфицирующими средствами и т.п.)

- Временные места отдыха и приема пищи в поле выбираются не ближе 20 м от дорог и обозначаются вешками высотой не менее 2,5-3 м и должны быть оборудованы навесом и грозозащитой.

- Участники уборочных работ обеспечиваются сертифицированной спецодеждой и обувью.

Техника безопасности при работе комбайнов

Комбайны обеспечиваются резаками, чистиками,

щетками, специальными крючками и деревянными

лопатами для очистки режущего аппарата, решет,

молотильного барабана и др. органов, а также для

проталкивания зерна к шнеку бункера.

- При работе комбайна запрещается:

- работать на комбайне при ослабленном креплении сборочных единиц и агрегатов;

- работать с двигателем, у которого подтекают топливо, масло и вода, происходит пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой;

- проворачивать рабочие органы при включенном сцеплении;

- при движении под уклон выключать коробку передач;

- при движении комбайна допускать, чтобы посторонние лица находились на нем,  вблизи него, особенно впереди режущего аппарата или  позади копнителя;

- проведение различных регулировок, ремонт и т.д. на ходу или при работающем двигателе;

- производить работы под комбайном или поднятой жаткой до тех пор, пока они дополнительно не будут укреплены надежными подставками;

- отвертывать гайки болтов крепления дисков ободов колеса, пока есть давление в шинах.

# Техника безопасности при сволакивании и

# скирдовании соломы

1.  Лица допускаемые к работе в качестве скирдоправов, должны

пройти медицинский осмотр и иметь разрешение врача для

работы на высоте.  Подростки моложе 18 лет к работе на

скирдовании и стоговании не допускаются. Скирдовать

разрешается только в светлое время суток и при силе ветра не

более 10м/с.

2.  Рабочие на скирдовании обеспечиваются рукавицами и

защитными очками, исправным инструментом, приставными

или веревочными лестницами.

3.  При подаче соломы тракторным стогометателем на скирду,

скирдоправ должен находиться на расстоянии не ближе 3 м от

грабельной решетки.

- Задние колеса стогометателя, для увеличения поперечной

- устойчивости агрегата, расставляются на максимальную

ширину.

Запрещается:

- нахождение рабочих во время сволакивания соломы на пути движущейся копны и на движущейся массе, под решеткой стогометателя во время подачи на скирду соломы;

- передвижение стогометателя с грабельной решеткой, поднятой на высоту более 1,5 м;

- использование стогометателя для подвоза соломы к месту стогования.

Техника безопасности при силосовании кормов

- К работе по трамбованию силосной массы в траншеях, буртах и курганах назначаются трактористы только 1 и 2 –го класса.

- На расстоянии 1 м от края траншеи, со стороны разгрузки транспортных средств, устанавливается предохранительный брус.

- Запрещается:

- производство работ по закладке силоса в темное время суток;

- устройство силосных траншей в непосредственной близости от колодцев и водоемов с питьевой водой и под линией электропередач;

-   использование для трамбовки массы пропашных колесных  и

гусеничных тракторов.

Техника безопасности при послеуборочной обработке

зерна

- Все вращающиеся и движущиеся части зерноочистительных и других механизмов должны быть ограждены, машины с электроприводом заземлены.

- Завальные ямы для зерна оборудуются предохранительными решетками.

- Для очистки норий в приямках назначаются не менее 2-х рабочих.

- Рабочие обеспечиваются деревянными лопатами для подачи зерна к транспортерам, а персонал, обслуживающий зерноочистительные машины,  специальными щетками и скребками.

Запрещается:

- нахождение рабочих в бункере-накопителе и бункерах активного вентилирования;

- хранение на току горючих и взрывоопасных материалов;

- использование на току открытых электроламп без герметичной арматуры;

- отдых рабочих на транспортной ленте или на насыпи зерна.

Отдел технической политики

т. 51-77-00

7

6

5

4

3

2